Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Metodická pomùcka pro orgány státní správy,
územní samosprávy, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby

OBSAH

Úvod

Kde získat informace?

Návod k výbìru vhodných prostor pro improvizované úkryty 
Zesilování ochranných vlastností IÚ
Stropy
Okna
Dveøe

Podrobnìjší pokyny a doporuèení pro výbìr a zodolnìní IÚ 
Volba vhodných prostor
Postup prací
Umístìní IÚ a pøístupy
Únikové cesty
Zesilování stropních konstrukcí podpíráním sloupky a nosníky
Sloupky podpírající konstrukce
Materiál pro podpírající konstrukce
Zabezpeèení vìtrání
Utìsnìní IÚ
Vnitøní vybavení IÚ
Zásady pøi ukrývaní v IÚ

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu tìla

ÚVOD

Metodická pomùcka je urèena pro orgány státní správy, územní samosprávy a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které v souladu se zákonem è. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù, zabezpeèují ochranu obyvatelstva ukrytím.

Pomùcka odpovídá na nejèastìjší dotazy smìøující k ochranì obyvatelstva v pøípadì vzniku mimoøádných událostí. Radí, kde je možno tyto odpovìdi získat v bìžném životì.

Pomùcka dále pojednává o využití vhodných podzemních i nadzemních èástí obytných domù, provozních, výrobních a dalších objektù k jejich úpravì pro improvizované úkryty.

Je praktickým metodickým návodem pro pøípravné práce v dobì míru a pro svépomocné budování improvizovaných úkrytù za krizových situací.

Pøípravné práce spoèívají zejména ve výbìru vhodných prostor, urèení reálné kapacity úkrytù (poèet ukrývaných osob), návrhu technického øešení pozdìjších úprav, množství materiálu a èasu potøebného na další úpravy.

Svépomocné budování za krizových situací spoèívá v provedení navrženého technického øešení.

V pomùcce najdete rovnìž improvizované prostøedky ochrany dýchacích cest a povrchu tìla a návod na jejeich použití.

I. KDE ZÍSKAT INFORMACE?

Mezi èasté dotazy veøejnosti, adresované na MV-generální øeditelství Hasièského záchranného sboru ÈR patøí otázky smìøující k ochranì obyvatelstva v pøípadì vzniku mimoøádné události. Je proto na místì osvìtlit, kde lze získat potøebné informace o charakteru možného ohrožení, pøipravených záchranných a likvidaèních pracích a ochranì obyvatelstva pøi vzniku mimoøádné události.

Obèan získá tyto informace na pøíslušném obecním úøadì na základì a) § 15 odst. (4) zákona è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù: „Obecní úøad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s pøipravenými záchrannými a likvidaèními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto úèelem organizuje jejich školení.“

Zamìstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o pøipravených záchranných a likvidaèních prací a ochranì obyvatelstva v místì dislokace pracovištì od svého zamìstnavatele (pøíslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)na základì § 23 odst. (1) písm. b)a § 24 odst. (1)písm. b) zákona è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù: „Pokud okresní úøad zahrne do havarijního plánu okresu nebo vnìjšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna zajistit vùèi svým zamìstnancùm dotèeným pøedpokládanou mimoøádnou událostí opatøení uvedená v § 24 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, t.j. vùèi svým zamìstnancùm zajistit, pokud zvláštní právní pøedpis nestanoví jinak (napø. zákon è. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záøení a zákon è. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií), informování o hrozících mimoøádných událostech a plánovaných opatøeních, varování, evakuaci, popøípadì ukrytí, organizování záchranných prací, organizování pøípravy k sebeochranì a vzájemné pomoci.“

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o pøipravených krizových opatøeních a zpùsobech jejich provedení u pøíslušného obecního úøadu. a) § 15 odst. (4) zákona è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù.

II. NÁVOD K VÝBÌRU VHODNÝCH PROSTOR PRO IMPROVIZOVANÉ ÚKRYTY

Improvizovaný úkryt (IÚ) je pøedem vybraný optimálnì vyhovující prostor ve vhodných èástech bytù, obytných domù, provozních a výrobních objektù, který bude upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zamìstnancù pøed úèinky mimoøádných událostí s využitím vlastních materiálních a finanèních zdrojù.

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpeèí pøi nepøátelském leteckém útoku konvenèními zbranìmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve støedním traktu (èásti) co nejvíce zapuštìný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorù.

Proti samotnému úniku nebezpeèných látek, zejména v dobì míru, je nejvhodnìjší prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené stranì budovy od smìru místa výronu nebezpeèné látky.

Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v pøípadì ohrožení vèas dosáhnout. Doporuèená dobìhová vzdálenost je 500 až 800 m. Pøi výbìru IÚ nutno dodržet dále stanovené bezpeènostní vzdálenosti od nebezpeèných provozù a skladù.

Pro každou ukrývanou osobu je potøeba nejménì 1 - 3 m2 podlahové plochy v prostoru s nuceným vìtráním a 3 - 5 m2 podlahové plochy v prostoru bez vìtracího zaøízení. Kapacita IÚ je dána souètem sedících a ležících osob, jinak není omezena. Svìtlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálnì 2,3 m pøi dodržení minimální podchodné výšky (od podlahy k nejnižší èásti stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9 m.

Hlavní zásady výbìru:

Obvodové zdi IÚ umístìného v suterénu musí mít minimálnì tlouš�ku - 45 cm zdìné nebo 30 cm železobetonové (u panelových domù výjimeènì 15 cm).

Zdi, do nichž je opøena u klenutých místností valená klenba, musí mít tlouš�ku minimálnì 90 cm.

Tlouš�ka klenby musí být nejménì 15 cm.

Vchodové dveøe se musí otevírat smìrem ven z úkrytu.

IÚ umístìný v bloku budov musí mít minimálnì dva nouzové výlezy nebo jiné únikové cesty. Je výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespoò prùrazy (prùlezy).

Nejvhodnìjší jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové). Vhodné jsou i masivní stavby zdìné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí v suterénech (viz obr. 1).

Zesilování ochranných vlastností IÚ

Zesilování ochranných vlastností závisí na druhu improvizovaného úkrytu podle toho proti èemu má chránit ukrývané osoby.

V pøípadì použití otravných látek a pøi úniku nebezpeèných prùmyslových látek se jedná pøedevším o dokonalé utìsnìní všech otvorù v IÚ.

Pøi radioaktivním spadu se jedná hlavnì o zesilování (zhmotnìní) okenních otvorù sklepních prostorù pøídavným materiálem (cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy apod.) minimálnì na tlouš�ku obvodového zdiva tak, aby se dosáhlo zeslabení radioaktivního záøení.

Pøed nebezpeèím leteckého útoku, proti pádu trosek, støepin a hoøících pøedmìtù se jedná pøevážnì o podpírání stropù, chránìní oken pøekrytím a o zesilování dveøí.

Stropy

Železobetonové stropy deskové a trámy železobetonových stropù je vhodné podepírat døevìnými podélnými nosníky a sloupky se zavìtrováním.

Hranìné øezivo pro podélné nosníky se musí vždy klást na stojato (na užší stranu).

Všechny sloupky musí být jednotlivì nebo vzájemnì zajištìny úhlopøíènými výztuhami (zavìtrováním) proti vyboèení nebo zkosení a øádnì uklínovány. Klíny musí být vzájemnì zajištìny proti posunu pøi nárazu nebo otøesech.

Spojení a zajištìní sloupkù s pøíènými nebo podélnými nosníky a jejich zajištìní proti posuvu musí být provedeno tesaøskými skobami (kramlemi) nebo prkny na obou stranách (viz. obr. 9).

Segmentové valené klenby do traverz:
- do maximální délky traverz 4,00 m (I profilu 24 cm) pøi maximální vzdálenosti traverz 1,00 m se strop nemusí podepírat ani rozpírat,
- vìtší délky traverz nutno podepírat sloupky ve vzdálenostech 2,60 m až 4,00 m a rozpírat ve vzdálenostech rozpìr od 1,95 do 3,00 m.

Rozmìry válcovaného nosníku prùøezu I - traverzy, do níž je vyzdìna valená klenba, se urèí podle šíøky viditelné spodní pøíruby.

| I èíslo (v cm) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šíøka pøíruby (v mm) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 |

Stropní klenby valené do zdí nepodepírat!

Každou zesilující úpravu stropù (podpìry a rozpìry) se doporuèuje odbornì posoudit stavaøem nebo statikem.

Okna

Všechny okenní otvory je nutno uzavøít a zpevnit zazdìním cihlami, kameny nebo pytli s pískem nebo hlínou - možno takto upravit i zvenèí. Ve zvoleném suterénním prostoru je nutné provést zesílení všech okenních otvorù vedoucích do venkovního prostoru. Okna je nutné z vnìjší strany pøekrýt prkny, deskami, plechem apod. a zasypat zeminou, pískem, štìrkem apod., nebo zarovnat cihlami, dlažebními kostkami, pytli èi bednièkami se zeminou, pískem nebo jiným vhodným materiálem. (viz obr. 3).

Pøi vyplòování okenních otvorù je nutno pamatovat na pøípadné umístìní vìtracích komínkù pro pøívod a odvod vzduchu (viz obr. 4a a 4b). Nìkdy je vhodné okenní køídla nejdøíve vysadit a potom instalovat vìtrací komínek a okenní otvor vyplnit.

Dveøe

Vchodové dveøe je tøeba zesílit prkny a svlaky a zajistit jejich plynotìsnost vhodným tìsnícím materiálem a dodateènou úpravou prahu.

Po obsazení IÚ je tøeba vchodové dveøe zabezpeèit ( proti úèinkùm sání, které vznikne po tlakové vlnì) trámky a dráty proti otevøení smìrem ven z úkrytu (viz obr. 5, obr. 6, obr. 7 a obr. 8).

III. PODROBNÌJŠÍ POKYNY A DOPORUÈENÍ PRO VÝBÌR A ZODOLNÌNÍ IÚ

Volba vhodných prostor

Jedním z pøedpokladù k dosažení nejhospodárnìjší a nejúèinnìjší ochrany obyvatelstva v IÚ je vyhledání vhodných prostor pro jejich zøízení. Pøi vyhledávání a výbìru tìchto prostor je nutné pøihlédnout, pokud to místní pomìry umožòují, k tìmto všeobecným požadavkùm:

úkryty nesmí být zøizovány:

v èástech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy pøedmìty a zaøízení jejichž váha pøevyšuje 1000 kg/m2 podlahové plochy,

pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístìny nádrže s nebezpeènými chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpeènými látkami,

blíže než 100 m od rezervoáru s nebezpeènými látkami nebo tìžkými plyny v pøípadì, že porušení tìchto rezervoárù mùže ohrozit bezpeènost ukrývaných,

blíže než 50 m od provozù a skladù s nebezpeèím výbuchu a od skladù s lehce zápalnými látkami. Jsou-li pro vìtší skladovací množství hoølavých nebo jiných látek stanoveny požárními nebo jinými pøedpisy vzdálenosti vìtší, platí pak pro situování tìchto prostorù tyto vìtší vzdálenosti,

v místech kde by pod IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napìtí, stlaèeného vzduchu a pod.

úroveò podlahy má být nad hladinou podzemní vody,

pøi konkrétním výbìru tøeba vzít v úvahu tyto požadavky:

charakter a konstrukce budovy (odolnost proti požáru), celkovou zachovalost stavby a nosných konstrukcí suterénu,

mírové využití suterénu,

poèet podlaží,

konstrukce stropu,

stáøí budovy,

poèet traktù,

úroveò stropu vùèi terénu,

možnost nouzového úniku do nezavalitelného prostoru.

Dále je nutno pøihlédnout k mírovému úèelu stavby. Zøizování úkrytù v budovách se složitým a rozsáhlým instalaèním zaøízením (obchodní domy, hotely a pod.) je obtížné.

Ochranné úèinky IÚ znaènì ovlivòuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodnìjšími budovami jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, vhodným umístìním v rámci okolní zástavby a svou konstrukcí lépe odolávají úèinkùm vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro opuštìní a dávají pøedpoklady pro hospodárné øešení.

Pøi výbìru vhodného objektu je vždy nutno pøihlédnout k celkové zachovalosti stavby, kvalitì zdiva a malty a hlavnì nosných prvkù suterénu pøedevším u starších zdìných staveb. Výhodné jsou stavby vícetraktové, protože umístìní IÚ ve støedních traktech je nejvhodnìjší. Nevhodné jsou stavby, kde pøevládá hoølavý stavební materiál a stavby pøízemní nebo jednopatrové.

Postup prací

po zvolení vhodného prostoru pro IÚ urèit plánovanou kapacitu úkrytu podle podlahové plochy a vnitøního objemu,

stanovit rozsah a postup nutných úprav, odhadnout potøebu materiálu z místních zdrojù a poèet pracovníkù s ohledem na dodržení krátkého èasu,

zjistit místa hlavního uzávìru plynu, vody a ústøedního topení,

vyklidit zvolený prostor,

provést vnìjší úpravy vèetnì pøirozeného vìtrání (pokud bude nezbytné),

provést vnitøní úpravy a utìsnìní úkrytu,

vybavit úkryt vnitøním vybavením.

Umístìní IÚ a pøístupy

Celkové umístìní IÚ v budovì je nejvhodnìjší ve støedním traktu, jsou-li budovy alespoò trojtraktové. Nevýhodou je, že støední trakt bývá pomìrnì úzký (max. 3,00 m). Tento trakt mùže však být kombinován s vedlejším traktem podle místní situace. V každém pøípadì je vhodné, když mezi vnìjší zdí IÚ a obvodovou zdí budovy je volný prostor.

Umístìní IÚ ve sklepì musí být voleno tak, aby byl pøístupný pøímo nebo nejkratší pøímou cestou ze schodiš�ového prostoru, aby nenastávalo zdržení pøi jeho obsazování. Podpírající konstrukce musí být u vchodu náležitì upravena, aby nezužovala celkový profil prùchodu a nebyla pøekážkou rychlého rozptýlení ukrývaných za vchodovou èástí.

Únikové cesty

U sklepních IÚ je vhodné vybudovat nouzový výlez nebo prùraz do sousedního prostoru.

Nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru (štolovým nebo šachtovým) by mìl být opatøen každý IÚ, aby byl zajištìn odchod ukrývaných v pøípadì, že hlavní vchod je zavalen (nepøístupný). Pokud není možno vybudovat z nìkterého IÚ nouzový výlez do nezavalitelného prostoru, je nutno provést prùrazy k napojení na nejbližší IÚ, který je nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru vybaven.

Prùraz se zøizuje tak, že se ve výši 40 - 50 cm nad podlahou probourá ve zdi otvor rozmìrù 60 x 80 cm a zajistí osazením pøekladu minimálnì 100 cm dlouhým (železobetonový prefabrikát nebo ocelové I nosníky). Následnì se otvor uzavøe dvìma cihelnými zazdívkami 15 cm silnými, vyzdìnými na obyèejnou vápennou maltu tak, aby na obou stranách zdi byl prùraz dobøe viditelný (zazdívky nejsou v jedné rovinì s povrchy zdi - jsou 2 - 3 cm posunuty dovnitø. S ohledem na plynotìsnost se zazdívky opatøí omítkou a barevnì se odliší malbou. U slabších zdí se provede jen jedna zazdívka 15 cm silná. Prùraz je vhodné umístit ve støední nosné zdi, z dùvodu menší pravdìpodobnosti zavalení prostoru tìsnì vedle zdi.

Prùrazy je tøeba provést propojení i mezi sousedními budovami. Tímto zpùsobem vznikne celý systém vzájemnì propojených IÚ v bloku budov, který je na nejvhodnìjším místì opatøen nouzovým výlezem umožòujícím únik ukrývaných osob do volného (nezavalitelného) prostoru.

Zesilování stropních konstrukcí podpíráním sloupky a nosníky

Pro volbu podpírající konstrukce je vhodné zvolit jednoduchý systém sloupkù a vodorovných podélných a pøíèných nosníkù, které vzájemným spojením a zajištìním tvoøí vyztužení stávající konstrukce. Spoleèným pùsobením obou konstrukcí je pak pøenášeno potøebné zatížení. Zásadním principem a charakterem zesílení stávající konstrukce je zkrácení jejího rozpìtí v místech nejvìtšího namáhání.

Dalším dùležitým bodem je zajištìní stability celé podpírající konstrukce zavìtrováním. Pøipus�me v daném pøípadì rùzné možnosti otøesù, které se vyskytnou døíve, než bude podpírající konstrukce namáhána uvažovaným zatížením, tj. troskami zøícené budovy nad sklepem. Budou to v prvé øadì otøesy od dopravních prostøedkù bezprostøednì po provedení, nárazy pøímo na jednotlivé sloupky pøi pøesunu materiálu, nárazy a tlak pøi hromadném zaplòování v dobì nebezpeèí, otøesy od výbuchù pum a nakonec pøi sesutí budovy. Otøesy budou mít velmi nepøíznivý vliv na stabilitu konstrukce a je proto dùležité, aby zajiš�ovacím pracím (zavìtrování) byla vìnována náležitá pozornost (viz obr. 2 bod 5 a obr. 9).

Sloupky podpírající konstrukce

Sloupky tvoøí v systému podepøení dùležitý prvek, který soustøeïuje a pøenáší znaèné zatížení na malou podlahovou plochu sklepních místností. Samotný sloupek podle statických výpoètù má vzhledem k ostatním èástem konstrukce pomìrnì malý profil, pøièemž je dùležitá otázka vzpìrné délky. Výhodného zkrácení vzpìrné délky dosáhneme vyzdìním sloupkù z cihel 30/30 cm, 45/45 cm do potøebné výše podle toho, jaký materiál a délku sloupku máme k dispozici. Sloupky jsou poèítány pro vzpìrnou délku 250 cm u betonových stropù.

Vìtší pozornost musíme vìnovat prefabrikovaným sloupkùm ze železobetonu pùvodnì urèeným pro oplocení. U tìchto sloupkù je v mnohých pøípadech znaèná délka, která pro podepøení v prostorách s nižší svìtlou výškou nevyhovuje. Zkrácení délky sloupku vyžaduje trpìlivost a opatrnou práci pøi otloukání betonu. Pøi neopatrném zacházení se mùže velmi snadno zlomit ve kterémkoli prùøezu.

Sloupky z cihel provádíme na obyèejnou maltu nebo na „sucho“ - to ovšem znamená, že i v tomto pøípadì dáváme mezi cihly slabou vrstvu mazlavé hlíny (hlinìné malty), aby nenastalo vlivem nerovností povrchù cihel bodové zatížení a tím i drcení. Sloupky z cihel jsou velmi výhodné po stránce materiálu, stability i provedení (není tøeba dalšího zajištìní). Nevýhodou je pomìrnì znaèný profil.

U všech sloupkù je tøeba zajistit roznášení tlaku na vìtší plochu podlahy, podle toho, jaké je provedení podlahy. V normálním pøípadì dáváme jako podklad silnou fošnu, prefabrikované desky, nìkolik vrstev cihel (45/45 cm), kulatinu nebo polohranìné øezivo.

Materiál pro podpírající konstrukce

Stìžejní otázkou ztužující konstrukce je otázka materiálu a to materiálu v nejbližším okolí a z místních zdrojù. Není jednoduché opatøit pro blok budov potøebný materiál v dostateèném množství. Pøi tìchto opatøeních bude tøeba rozumnì uvažovat a odhalit všechny možné rezervy napø. kùlny, oplocení, garáže, stavby rozestavìné, sklady (ovšem ne ty, které jsou dùležité). V nìkterých pøípadech mohou být rozebrány budovy, které mají být demolovány, nebo mùže být rozebrán materiál z pøíèek a pøepážek ve sklepì, v pøízemí, v patrech apod.

Získaný materiál musí být také správnì využíván. Pøedevším je tøeba zajistit materiál na vodorovné prvky konstrukce, který mùže být namáhán na ohyb (døevo-hranìné øezivo, pražce, kulatina, železo-válcované nosníky, kolejnice). Teprve v tom pøípadì, jestliže tento materiál postaèí pro uvedené èásti konstrukce, mùžeme jej využívat i pro sloupky a jiné tlaèené prvky. Prakticky všechny hlavní tlaèené prvky mohou být provedeny z cihel nebo tvárnic, které jsou nejsnáze k dosažení.

Pøi jejich opatøování nemùžeme však v žádném pøípadì bourat nìkterou nosnou zeï v budovì. Pokud nebude pomocný materiál (pøíložky, podložky, klíny, prkna, dráty, skoby, høebíky, špalíky a jiné drobnosti) k dosažení v každé jednotlivé budovì v dostateèném množství, bude tøeba jej zajistit jiným zpùsobem.

Zabezpeèení vìtrání

V IÚ s kapacitou do 50 osob se dá použít principu pøirozeného vìtrání, pøi kterém se využívá pøirozeného tahu vzduchu vznikajícího rozdílem teplot vnì a uvnitø IÚ. Venkovní vzduch se pøivádí do IÚ komínkem, jehož nasávací otvor musí být 1,5 m nad úrovní terénu a který vyús�uje v místnosti pro ukrývané asi 50 cm nad podlahou. Komínek se uvnitø místnosti opatøí jednoduchým uzávìrem umožòujícím regulaci vzduchu. Vydýchaný vzduch se odvádí komínkem ústícím 20-25 cm pod stropem a vyvedeným nejménì o 2 m výše než nasávací otvor. Pøívodní a odvodní komínek se umís�uje na protilehlých stìnách místnosti. Vnìjší otvory se opatøují støíškou. Komínky se zhotovují improvizovaným zpùsobem s použitím vhodných plechových, osinkocementových, cementových nebo novodurových rour nebo se vyrobí z prken. K prostupu komínkù obvodovou zdí se využívají okenní otvory. Plocha prùøezu pøívodního a odvodního komínku se poèítá 10 cm2 na jednu ukrývanou osobu. Má-li IÚ kapacitu vìtší než 50 ukrývaných a skládá se z nìkolika menších místností, musí mít každá místnost samostatné vìtrání (viz obr. 4a a 4b).

Pro odsávání vzduchu lze využít též vìtrací nebo svìtlíkové šachty.

Utìsnìní IÚ

K zajištìní dostateèné funkce pøirozeného vìtrání a proti pøípadnému vnikání nebezpeèných prùmyslových a bojových otravných látek a proti radioaktivnímu prachu je nutné IÚ utìsnit. Toho se dosáhne utìsnìním všech otvorù, tj. spár, štìrbin, oken, dveøí, prostupù vìtracích komínkù a nevyužívaných prùduchù. Jako vhodné tìsnící materiály lze použit izolepu, samolepící molytanovou pásku, leukoplast, rùzné fólie, sádru, sklenáøský tmel, modelínu, kamnáøskou hlínu, jíl apod. (viz obr. 2 bod 3, obr. 3, obr. 7 a obr. 8).

Vnitøní vybavení IÚ

Pro delší pobyt ukrývaných je IÚ tøeba vybavit:

Zásobou pitné vody nejménì na 3 dny (3 l na osobu a den) v nádobách, které lze uzavøít nebo zakrýt. Pokud je to možné umís�ují se nádoby s vodou do chladné, uzavíratelné místnosti.

Trvanlivými potravinami v igelitových obalech na cca 3 dny.

Nouzovým záchodem - pokud ho nelze umístit v oddìlené místností, umís�uje se v prostoru oddìleném závìsem. Prakticky jde o vhodnou pøenosnou nádobu s improvizovaným sedátkem a uzávìrem. Po použití je vhodné nádobu zasypávat desinfekèním a protizápachovým prostøedkem jako je napø. vápno, chloramin, písek, hlína a pod. Tento materiál umís�ujeme v prostoru nouzového záchodu. Po naplnìní fekáliemi se nádoby vyprázdní mimo IÚ. Vedle tohoto zpùsobu je možno používat i nejbližší záchody v budovì.

Pøenosnou nádobou na odpadky.

Pøenosnou nádobou na použitou vodu.

Jednoduchými lùžky a sedaèkami v pomìru 1:2, aby minimálnì 1/3 ukrývaných mohla ležet (spát) a ostatní sedìt (viz obr. 2 bod 4).

Zásady pøi ukrývání v IÚ

Každý ukrývaný se øídí pokyny velitele úkrytu nebo pokyny vysílanými rozhlasem a televizí.

Používají-li se výjimeènì zdroje svìtla s otevøeným plamenem (možno pouze v úkrytu s odvodními komínky), je nutno je umís�ovat do blízkosti otvoru odvodního komínku.

V pøípadì výskytu nebezpeèných látek je tøeba vypnout klimatizaci nebo mírové vìtrání, utìsnit všechny otvory a použít prostøedky individuální ochrany nebo improvizované prostøedky individuální ochrany.

Pøi dokonalém utìsnìní ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilaèní zaøízení lze setrvat pouze omezenou dobu v závislosti na objemu vnitøního prostoru a poètu ukrývaných osob. Pozor! Hrozí nebezpeèí otravy vydýchaným oxidem uhlièitým!

V žádném úkrytovém prostoru se nesmí bìhem ochranného provozu kouøit.

V úkrytu je tøeba se chovat ohleduplnì k ostatním ukrývaným, nehluèet, respektovat kolektivní zájmy, nevyvolávat spory atd. Je nutno si uvìdomit, že jde o mimoøádnou situaci a nouzové podmínky, které kladou na èlovìka zvýšené fyzické a psychické nároky.

IV. Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu tìla

K bezprostøední ochranì pøed toxickými úèinky nebezpeèných látek se lze chránit improvizovanými prostøedky pro ochranu dýchacích cest a povrchu tìla.

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných odìvních souèástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch tìla. Pøi použití této ochrany je tøeba dbát následujících zásad:

|  | celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zùstat nepokryté; |
| --- | --- |
|  | všechny ochranné prostøedky je nutno co nejlépe utìsnit; |
|  | k dosažení vyšších ochranných úèinkù kombinovat více ochranných prostøedkù nebo použít odìvu v nìkolika vrstvách. |

Ochrana hlavy

K ochranì hlavy se doporuèuje použít èepice, šátky a šály, pøes které je vhodné pøevléci kapuci pøípadnì nasadit ochranné pøilby (motocyklové, pracovní ochranné pøilby, cyklistické, lyžaøské atd.), které takto chrání i pøed padajícími pøedmìty.

Ochrana oblièeje a oèí

Ochranì oblièeje a oèí je nutno vìnovat nejvìtší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu tìla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné vìnovat ochranì úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnìjším zpùsobem je pøekrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky èi froté ruèníkem, mírnì navlhèeným ve vodì èi ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevnìným v zátylku pøevázaným šátkem èi šálou.

K improvizované ochranì oèí jsou nejvhodnìjším prostøedkem brýle uzavøeného typu (potápìèské, plavecké,lyžaøské a motocyklové, u kterých je nutné pøelepit vìtrací prùduchy lepicí páskou). V pøípadì, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oèi jednoduchým zpùsobem chránit pøetažením prùhledného igelitového sáèku pøes hlavu a jeho stažením tkanicí èi gumou v úrovni lícních kostí.

Ochrana trupu

Obecnì platí zásada, že každý druh odìvu poskytuje urèitou míru ochrany, pøièemž vìtší poèet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.

K ochranì trupu jsou nejvhodnìjší následující druhy odìvù:

|  | dlouhé zimní kabáty; |
| --- | --- |
|  | bundy; |
|  | kalhoty; |
|  | kombinézy; |
|  | šus�ákové sportovní soupravy. |

Použité ochranné odìvy je nutné dostateènì utìsnit u krku, rukávù a nohavic. U krku lze k utìsnìní použít šálu nebo šátek, který omotáme pøes zvednutý límec. Bundu je nutné utìsnit v pase, nejlépe pomocí opasku èi øemene. Netìsné zapínání a rùzné nežádoucí trhliny v odìvu je nutné pøelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným odìvùm je vhodné použít pláštìnku nebo pláš� do deštì. Tyto se utìsòují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenèí. V pøípadì, že nemáme pláštìnku k dispozici, mùžeme ji nahradit pøikrývkou, dekou èi plachtou, kterou pøehodíme pøes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana rukou a nohou

Velmi dobrým ochranným prostøedkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný úèinek je tím vìtší, èím je materiál silnìjší. Vhodnìjší jsou rukavice delší, nebo� chrání zápìstí a èásteènì i pøedloktí.

Rukávy pøesahující pøes okraj rukavic, pokud nejsou ukonèeny nápletem nebo pryží, pøevážeme u okrajù øemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechránìné místo, musíme zápìstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.

Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoò krátkodobì chránìny a nepøišly do pøímého styku se škodlivými látkami.

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnìjší pryžové a kožené holínky, kozaèky, kožené vysoké boty. K ochranì nohou je nutno zabezpeèit, aby mezi nohavicí a botou nezùstalo nechránìné místo. Nohavici pøesahující pøes botu u dolního okraje pøevážeme provázkem nebo øemínkem. Nepøesahuje-li nohavice pøes boty ovineme nechránìné místo kusem látky, šátkem apod. Pøi použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáèkù èi tašek.

Vymezení použití improvizované ochrany

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu tìla je urèena:

|  | k pøesunu osob do stálých úkrytù; |
| --- | --- |
|  | k úniku ze zamoøeného území; |
|  | k pøekonání zamoøeného prostoru; |
|  | k ochranì v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT); |
|  | k evakuaci obyvatelstva. |

Praha 2001

Ministerstvo vnitra - generální øeditelství Hasièského záchranného sboru ÈR

Zpracovali:
Ing.Josef Šváb, Ing.Èestmír Podaøil, Ing. Jaromír Otipka

Copyright © Ministerstvo vnitra Èeské republiky 2002
| úvodní stránka |